## технологическая инструкция по изготовлению  и монтажу подвесных дверей алюминиевой системы FUTURUM

Комплектующие:

| 1. АФ AIR Вертикальный профиль | 2. АФ AIR Горизонтальный нижний профиль |
| --- | --- |
| 3. АФ AIR Горизонтальный верхний профиль | 4. АФ AIR Соединительный профиль |
| 5. АФ AIR Верхний рельс | 6. АФ AIR Декоративная накладка |
| АФ AIR Комплект роликов Крепление верхнего ролика Верхний ролик Нижний ролик Позиционер Набор ключей Винт сборочный |

Изготовление:

Расчет дверей:

Высота двери =           Н – 70 мм

Пример:

Высота проёма Н = 2400 мм

2400-70 = 2330 размер двери по высоте

Ширина двери

Перехлест дверей -    40 мм

Расчет ширины  -  (Проем + перехлест * количество перехлестов)/ количество дверей

Пример:

Ширина проема 3000 мм

Количество дверей            - 3 шт.

Количество перехлестов  - 2

(3000+40*2) / 3 = 1026 размер двери по ширине

Расчет горизонтальных профилей:

Длина горизонтальных профилей = ширина двери - 80мм

Пример:

Ширина двери 800 мм

800 – 80 = 720

Длина горизонтальных профилей 720 мм

Расчет вставок:

ДСП:

Высота вставки = высота двери  – 67 мм

Ширина вставки = ширина двери – 62 мм

Стекло/зеркало:

Высота вставки = высота двери – 69 мм

Ширина вставки = ширина двери – 64 мм

Порядок изготовления:

- Нарезать профиля в размер

- Просверлить вертикальные профиля как показано на Рис. 1

Рис.1

- Перед сборкой двери, в верхний горизонтальный профиль установить крепления верхнего ролика.

Обратите внимание на правильную установку крепления верхнего ролика!

| ПРАВИЛЬНО | НЕПРАВИЛЬНО |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! Фурнитура, состоящая из нескольких элементов и не устанавливаемая непосредственно на дверь должна возвращаться на склад комплектующих.

Монтаж:

| 1. Просверлить верхний рельс, от края отступить примерно 120 мм, далее отверстия располагать с шагом 500 мм. Диаметр отверстий 5 мм | 2. Перед установкой верхнего рельса вставить в нее верхние ролики и позиционеры. |
| --- | --- |

| 3. Закрепить верхний рельс. | 4. Навесить дверь, не закрепляя её к верхним роликам. |
| --- | --- |

| 5. Произвести разметку для установки нижнего ролика. | 6. Закрепить нижний ролик |
| --- | --- |

| 7. Навесить дверь и с помощью рожкового ключа произвести регулировку и фиксацию фасада. | 8. Установить декоративную накладку. |
| --- | --- |